## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN TỬ
Giảng viên: Phan Thị Bích Thảo
TEL: 0983980008
Email: phanthibichthao@iuh.edu.vn

## Slide 2
√ GIÁO TRÌNH CHÍNH
[1]. Lê Tiến Thường, Giáo trình Mạch điện tử 1, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2003..
√ TÀI LIỆU THAM KHẢO
[2]. Donald L. Schilling and Charles Belove, Electronic Circuits: Discrete and Integrated,
McGraw-Hill, 1998.
[3] Robert L' Boylestad and Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory,
Pearson Education, Inc., 2013.
[4] Berah Razavi. Fundamentals of microelectronics, wiley, 2006/2013.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

## Slide 3
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
+ Thi giữa kì: 30% - Bài tập nhỏ
+ Thi cuối kì: 50% - Bài tập kết hợp, trả lời câu hỏi.
+ THƯỜNG KÌ
(Bài tập ở lớp; Bài tập về nhà; kiểm tra tại lớp;...): 20%

## Slide 4
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Linh kiện điện tử cơ bản
Chương 2: Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp dùng BJT
Chương 3: Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp dùng FET
Chương 4: Mạch khuếch đại ghép liên tầng
Chương 5. Khuếch đại thuật toán (Op-Amp)
Chương 6: Mạch khuếch đại công suất âm tần
Chương 7: Phân tích và thiết kế nguồn DC

## Slide 5
Chương 1: CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1.1.1: ĐIỆN TRỞ
1.1.2. TỤ ĐIỆN
1.1.3. CUỘN DÂY
1.1. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

## Slide 6
Chương 1: CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1.1.1: ĐIỆN TRỞ (RESISTOR)
1.1. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

## Slide 7
Điện trở là một linh kiện thụ động cơ bản nhất được dùng làm phần tử hạn dòng và định áp trong thiết kế mạch điện
Kí hiệu điện trở: R
Đơn vị đo cơ bản: Ohm (Ω).
Các bội số của (Ω) là:
Kilo ohm: 1KΩ = 103Ω,
Mega ohm: 1MΩ = 106 Ω
Giga ohm: 1GΩ
I. Định nghĩa và kí hiệu điện trở
Kí hiệu điện trở trên sơ đồ mạch
Ký hiệu theo chuẩn US (United States)
Kí hiệu theo tiêu chuẩn EU (European Union)

## Slide 8
Điện trở đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của vật dẫn. Quan hệ hàm số giữa dòng điện và điện áp trên một đoạn mạch phụ thuộc vào điện trở theo Định luật ohm
Phương trình của định luật Ohm cho ta nguyên lí điều khiển dòng và áp của điện trở:
- Điều khiển dòng: cho V = const, dòng điện I tỉ lệ nghịch với R.
- Điều khiển áp: cho I = const, điện áp V tỉ lệ thuận với R

## Slide 9
Điện trở của dây dẫn điện: phụ thuộc bản chất; hình dạng và kích thước dây dẫn
chiều dài (m)
Điện trở suất(m)
Tiết diện ngang của dây dẫn(m2 )

## Slide 10
  Điện trở suất của một chất là số đo điện trở của dây dẫn làm bằng một chất nào đó và có chiều dài 1m, tiết diện thẳng 1m2.
Trong thực tế, điện trở suất có trị số thay đổi theo nhiệt độ và được tính bằng công thức:
ρ = ρ0 ( 1+ at)
  ρ0: điện trở suất ở 0oC
a: hệ số nhiệt
t: Nhiệt độ
  Điện trở suất đặc trưng cho bản chất của dây dẫn
   Giá trị điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ

## Slide 11
  Bạc: ρ = 1,59 x 10-8Ωm
  Đồng: ρ = 1,72 x 10-8Ωm
  Vàng: ρ = 2,44 x 10-8Ωm
  Nhôm: ρ = 2,82 x 10-8Ωm
  Sắt: ρ = 1,00 x 10-7Ωm
Điện trở suất của một số chất ở 200C :

## Slide 12
II. Phân loại điện trở
C1. Dựa vào tiêu chí nào để phân loại điện trở? Hãy kể tên các loại điện trở theo các tiêu chí đó.

## Slide 13
II. Phân loại điện trở
Phân loại theo cấu tạo
Điện trở than
Điện trở màng kim loại
Điện trở oxit kim loại
Điện trở dây quấn
Điện trở dán bề mặt

## Slide 14
II. Phân loại điện trở
Điện trở cố định
Điện trở biến đổi
Điện trở tùy áp
Quang trở
Nhiệt trở
Phân loại theo đặc tính vật lí

## Slide 15
II. Phân loại điện trở
Công suất nhỏ
Công suất trung bình
Công suất lớn
Phân loại theo công suất

## Slide 16
Điện Trở Than ép
Dễ chế tạo, rẻ tiền, thông dụng
Độ bền cao
Điện áp làm việc tối đa 150V đến 500V
Trị số từ 10  đến 22 M.
Công suất từ 0,125W đến 1 W
Độ chính xác và độ ổn định thấp
Mức tạp âm cao

## Slide 17
Điện Trở màng kim loại
Điện trở màng kim loại được sản xuất từ quá trình kết lắng màng Nicken- Crom bốc hơi trong chân không trên bề mặt một lõi gốm chất lượng cao có xẻ rãnh xoắn để tạo giá trị điện trở khác nhau,hai đầu lắp dây nối và sau đó phủ sơn.
Trị số ổn định hơn điện trở than nên giá thành cao.
Công suất của điện trở này thường là ½ W.
Dùng trong các mạch dao động vì nó có độ chính xác và tuổi thọ cao

## Slide 18
Điện Trở màng oxit kim loại
  Điện trở màng oxit kim loại được chế tạo bằng cách phủ một lớp mỏng các oxit kim loại, như oxit thiếc trên lõi gốm. Lớp màng kim loại được tạo ra bằng phương pháp lắng đọng hóa học.
  chịu được nhiệt độ cao và độ ẩm cao, có độ bền cao và đặc tính tốt hơn điện trở màng kim loại
  công suất thường là ½ W đến 2W

## Slide 19
Điện Trở Dây quấn
Điện trở dây quấn được tạo ra bằng cách quấn dây hợp kim Ni-Cr trên một lõi cách điện sành, sứ.
Giá trị điện trở nhỏ phụ thuộc vào điện trở suất của hợp kim và được điều chỉnh bằng số vòng dây quấn
công suất 1W đến 25W
Sử dụng cho các mạch ứng dụng công suất yêu cầu điện trở rất nhỏ và tải dòng lớn.

## Slide 20
Điện Trở dán
Điện trở bề mặt (Surface mount) là loại điện trở được làm theo công nghệ dán bề mặt, tức là dán trực tiếp lên bảng mạch in.
Kích thước của điện trở loại này có thể nhỏ tới 0,6mm x 0,3mm (so với kích thước thông thường cỡ 8mm của điện trở than và 5cm của điện trở dây quấn)

## Slide 21
Điện Trở thanh
Dãy điện trở là loại được sản xuất nhằm đáp ứng cho các ứng dụng cần một loạt các điện trở cùng giá trị mắc song song với nhau (ví dụ như cần hạn dòng cho dãy hoặc ma trận các LED). Loại điện trở này có thể chế tạo rời sau đó hàn chung 1 chân (có vỏ hoặc không có vỏ) hoặc chế tạo theo kiểu vi mạch với kiểu chân SIP hoặc DIP.

## Slide 22
Điện trở có trị số thay đổi: biến trở, nhiệt trở, điện trở tùy áp, quang trở
Biến Trở

## Slide 23
Nhiệt Trở
Nhiệt trở âm NTC
Điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.
Nhiệt trở dương PTC
Điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.
Nhiệt trở là loại điện trở có giá trị thay đổi được theo nhiệt độ, được sử dụng rộng rãi làm cảm biến nhiệt trong các mạch đo lường, điều khiển, các mạch tự bảo vệ quá dòng, tự bảo vệ qúa nhiệt

## Slide 24
Là loại điện trở có trị số thay đổi theo trị số điện áp đặt vào hai đầu.
Khi điện áp đặt vào hai đầu của điện trở dưới mức quy định thì VDR có trị số điện trở rất lớn, coi như hở mạch. Khi điện áp giữa hai đầu tăng cao quá mức quy định thì VDR có trị số giảm xuống rất thấp, coi như ngắn mạch.
Điện trở tùy áp được dung trong các mạch tạo ngưỡng điều khiển
Điện trở tùy áp: (Voltage Dependent Resistor - VDR)

## Slide 25
Quang Trở
Quang trở thường được chế tạo từ chất Sunfur - catmium Khi độ chiếu sáng vào quang trở càng mạnh thì điện trở có trị số càng nhỏ và ngược lại.
Quang trở được dung rộng rãi làm cảm biến quang trong các mạch điều khiển, bảo vệ hoặc các mạch đo lường

## Slide 26
Điện trở cầu chì có tác dụng bảo vệ quá tải như các cầu chì của hệ thống điện nhà, bảo vệ cho mạch nguồn hay các mạch có dòng tải lớn như các transistor công suất.
Điện trở cầu chì thường có trị số rất nhỏ, khoảng vài .
Điện trở cầu chì (Fusistor)
Khi trị số điện trở lớn hơn giá trị cho phép thì điện trở sẽ nóng và bị đứt

## Slide 27
Giá trị điện trở (Ω ,kΩ ,MΩ ,GΩ)
Sai số hay dung sai là mức thay đổi tương đối của giá trị thực so với giá trị danh định sản xuất được ghi trên điện trở tính theo %
Công suất của điện trở: là trị số chỉ công suất tiêu tán tối đa cho phép tính bằng Watt
Hệ số nhiệt
III. Các thông số điện trở

## Slide 28: IV. CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ
1. Cách đọc trị số điện trở theo quy ước vòng màu
Theo chuẩn của Hiệp hội ngành Công nghiệp Điện tử Hoa Kỳ EIA (Electronic Industries Association) các thông số của điện trở được mã hóa theo quy luật vòng màu và được sơn trên thân điện trở

## Slide 29
Bảng quy ước vòng màu điện trở (theo chuẩn E.I.A)
VÒNG MÀU | Vòng A (số thứ nhất) | Vòng B (số thứ hai) | Vòng C (bội số) | Vòng D (sai số)
Đen |  | 0 | 100 | (± 20% với không vòng màu)
Nâu | 1 | 1 | 101 | ± 1%
Đỏ | 2 | 2 | 102 | ± 2%
Cam | 3 | 3 | 103 | 
Vàng | 4 | 4 | 104 | 
lục | 5 | 5 | 105 | 
lam | 6 | 6 | 106 | 
Tím | 7 | 7 | 107 | 
Xám | 8 | 8 | 108 | 
Trắng | 9 | 9 | 109 | 
Vàng nhũ |  |  | 10-1 | ± 5%
Bạc nhũ |  |  | 10-2 | ± 10%

## Slide 31
a. Điện trở ba vòng màu:
  R = (AB × C) ± 20%
      Vòng A: số thứ nhất
      Vòng B: số thứ hai
      Vòng C: bội số
Điện trở 3 vòng màu hiện nay ít dùng vì kém chính xác

## Slide 32
R = (AB × C) ± D
Vòng A: số thứ nhất
Vòng B: số thứ hai
Vòng C: bội số
Vòng D: sai số
  b. Điện trở bốn vòng màu:
  Điện trở bốn vòng màu được dung phổ biến;
  vòng sai số có thể màu vàng nhũ; bạc nhũ; đỏ :

## Slide 33
R = (ABE × C) ± D
Vòng A: số thứ nhất
Vòng B: số thứ hai
Vòng E: số thứ ba
Vòng C: bội số
Vòng D: sai số
c. Điện trở năm vòng màu:
Điện trở 5 vòng màu có sai số nhỏ; vòng sai số là màu nâu; đỏ và được dùng trong các mạch chuyên dụng

## Slide 34
Bảng quy ước điện trở 5 vòng màu (theo chuẩn E.I.A)
VÒNG MÀU | Vòng A (số thứ nhất) | Vòng B (số thứ hai) | Vòng E (số thứ ba) | Vòng C (bội số) | Vòng D (sai số)
Đen |  | 0 | 0 | 100 | 
Nâu | 1 | 1 | 1 | 101 | ± 1%
Đỏ | 2 | 2 | 2 | 102 | ± 2%
Cam | 3 | 3 | 3 | 103 | 
Vàng | 4 | 4 | 4 | 104 | 
lục | 5 | 5 | 5 | 105 | 
lam | 6 | 6 | 6 | 106 | 
Tím | 7 | 7 | 7 | 107 | 
Xám | 8 | 8 | 8 | 108 | 
Trắng | 9 | 9 | 9 | 109 | 
Vàng nhũ |  |  |  | 10-1 | 
Bạc nhũ |  |  |  | 10-2 | 

## Slide 35
5. Caùch ñoïc ñieän trôû theo quy ñònh ñaùnh soá tröïc tieáp
Số trực tiếp(Ω)+ chữ cái thứ 1+ số lẻ + chữ cái thứ 2
Bội số của Ω
Dung sai
R = 100 Ω
K = 103 Ω
M = 106 Ω
M = 20%
K = 10%
J = 5%
H = 2,5%
G = 2%
F = 1%
Ví duï : 8K2J =>
8,2 x 103 = 8,2kΩ 5%

## Slide 38
C2. Đọc giá trị của các điện trở sau:
a) Nâu, lục , lam, vàng nhũ
b) Cam, trắng, cam, bạc nhũ
c) Cam, lam, đen, đỏ, nâu
d) Tím, lục, đen, vàng, nâu
e) 1R5; 82R; 2K7; 39M; 272; 682

## Slide 39
Ví dụ có một bóng đèn 9V, nhưng ta chỉ có nguồn 12V, ta có thể đấu nối tiếp bóng đèn với điện trở để sụt áp bớt 3V trên điện trở.
- Như hình trên ta có thể tính được trị số và công xuất của điện trở cho phù hợp như sau: Bóng đèn có điện áp 9V và công xuất 2W vậy dòng tiêu thụ là I = P / U = (2 / 9 ) A. Đó cũng chính là dòng điện đi qua điện trở. – Vì nguồn là 12V, bóng đèn 9V nên cần sụt áp trên R là 3V vậy ta suy ra điện trở cần tìm là R = U/ I = 3 / (2/9) = 27 / 2 = 13,5 Ω – Công xuất tiêu thụ trên điện trở là : P = U.I = 3.(2/9) = 6/9 W vì vậy ta phải dùng điện trở có công xuất P > 6/9 W
Hạn dòng, giảm áp
Ứng dụng Điện Trở

## Slide 40
Mạch phân áp
Điện áp ra phụ thuộc điện trở R1 và R2. Thay đổi R1 hoặc R2 ta thu được điện áp ra Vout theo ý muốn.
Ứng dụng Điện Trở

## Slide 41
C3: Cho mạch điện như hình vẽ:
a) Tính dòng điện chạy qua các điện trở
b) Tính điện áp lối ra

## Slide 42
C4: Cho mạch điện như hình vẽ:
a) Tính dòng điện chạy qua các điện trở
b) Tính điện áp lối ra